Приложение № 2

к договору управления Многоквартирным домом

№ ______ от «____» _______________ 20___ г.

Перечень

услуг и работ по управлению и содержанию общего имущества в Многоквартирном доме, а также требования к выполняемым работам и срокам их проведения

по адресу г. Ижевск, ул. Чугуевского,9.

I. Работы, выполняемые при обслуживании жилого фонда.

- устранение неисправностей электротехнических устройств: автоматов, рубильников, устройств защитного отключения (УЗО). Малый ремонт электропроводки и др. во вспомогательных помещениях (лестничные клетки, вестибюли, подвал, чердак) – МОП, в теч. смены.

- устранение неисправностей электроснабжения (короткое замыкание) и электрооборудование  квартир (не по вине проживающих) – Жилые помещения в теч.смены.

- ревизия этажных щитков (подтяжка соединений, частичный ремонт и замена неисправного оборудования и проводки) – МОП, постоянно

- ревизия ВРУ – электрощитовая, 1 раза в месяц и по мере необходимости

- ревизия и ремонт осветительной электросети МОП – 1 раз в мес. и по мере необходимости

- ревизия, ремонт осветительной арматуры освещения входных групп подъездов – придомовая территория, 1 раз в месяц и по мере необходимости

- осмотр магистральных (внутридомовых) кабелей, проводов. Ревизия контактных соединений в протяжных и ответвительных распредкоробках – инженерные коммуникации , 1 раз в мес. и по мере необходимости

- надежное закрытие и укрепление ВРУ, этажных щитков, слаботочных устройств – МОП постоянно

- снятие показаний электросчетчиков МОП и лифтов с ведением журнала – МОП ежемесячно

- поддержание бесперебойной работы АСУИ внутриквартирных электросчетчиков – постоянно

- смена перегоревших электрических лампочек в лестничных клетках, технических подпольях, чердаках – многоквартирный дом, при еженедельном обходе;

- установка пружин или доводчиков, ручек  на входных дверях - по мере необходимости;

- профилактический осмотр мусоропроводов - 1 раз в месяц

- устранение засоров мусоропровода - по мере необходимости;

- осуществление мероприятий по рациональному расходованию эл.энергии, по снижению расхода эл. энергии, сокращению затрат времени на осмотр и ремонт оборудования, повышению сроков службы эл. оборудования и эл. сетей – многоквартирный дом, постоянно

- техническое обслуживание Эл. плит ( в т.ч. измерение потенциала между корпусом Эл. плиты и заземленным сантехническим оборудованием кухни, измерение величины сопротивления изоляции электроплиты и питающего кабеля в нагретом состоянии, проверка работы переключателей мощности конфорок и жарочного шкафа, осмотр ошиновки проводов, подтяжка креплений) – жилые помещения 1 раз в год

- проведение тех. осмотра систем в тех. подвалах – инженерные коммуникации, 1 раз в неделю.

- промывка (прочистка) трубопроводов канализации – инженерные коммуникации , 2 раза в год и по мере необходимости

- ликвидация прорывов, подтеканий трубопроводов, запорной арматуры, устранение засоров трубопроводов – инженерные коммуникации, по мере необходимости.

- ремонт приборов отопления (заваривание порывов пластинчатых радиаторов гладкотрубных приборов) – инженерные коммуникации, в МОП и помещениях собственников - по мере необходимости

- замена аварийных участков трубопроводов (ГВС, ХВС, канализации), по мере необходимости.

- проведение профилактических осмотров общедомовых систем инженерных коммуникаций по жилым и нежилым помещениям – инженерные коммуникации, по мере необходимости

- заделка щелей и трещин, устранение провалов, ремонт просевшей отмостки – МОП - постоянно.

- подметание, уборка свежевыпавшего снега на асфальтированной придомовой территории – по мере необходимости (приступить к выполнению работ не позднее 3 часов с момента окончания выпадения обильных осадков)

- подметание асфальтированной территории – придомовая территория, ежедневно

- посыпка песком придомовой территории (во время гололеда) – по мере необходимости

- очистка асфальтированной территории от наледи с предварительной обработкой хлоридами (во время гололеда) – придомовая территория, 1 раз в 2 суток

- сметание снега со ступенек и площадок – придомовая территория, по мере необходимости

- уборка снега и скол и уборка льда – придомовая территория, ступеньки и площадки. 1 раз в сутки

- уборка мусора с придомовой территории – ежедневно

- покос травы 1 раз в месяц с мая по сентябрь

- очистка граблями газонов –с мая по октябрь по мере необходимости

- поливка газонов из шланга –с мая по сентябрь по мере необходимости, но не реже 1 раз в 2 недели.

- очистка контейнерной площадки, урн от мусора – придомовая территория, ежедневно

- уборка площадки перед входом в подъезд – ежедневно

- очистка от земли, мусора, травы кюветов, лотков и др.водоотводящих устройств, люков, расположенных в пределах придомовой территории – ежедневно

- мытье пола кабины лифта - 1 раз в сутки

- мытье стен и дверей кабины лифта  1 раз в месяц и по мере необходимости

- мытье окон – МОП. 2 раза в год

- мытье лестничных площадок и маршей – ежедневно с первого по третий этажи, 2 раза в месяц на четвертом этаже и выше

- влажная протирка стен, окрашенных масляной краской, дверей, оконных ограждений, деревянных перил, чердачных лестниц, отопительных приборов, влажная протирка подоконников, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для эл. щитков и слаботочных устройств – МОП –по необходимости, но не реже, 2 раз в год.

- обеспечение герметичности приямка лифтовой шахты от попадания в него грызунов и грунтовых вод –постоянно

- заделка щелей и трещин обрамления проема дверей шахты лифта – по мере необходимости

- ремонт расколов, выбоин у порогов дверей шахты лифта и у вызывных аппаратов –по мере необходимости

- настройка и регулировка контроллера отопления и ГВС, автоматики теплового пункта для обеспечения оптимального режима работы – инженерные коммуникации, по мере необходимости

- укомплектование проверенными контрольно-измерительными приборами – инженерные коммуникации - по мере необходимости

- организация и обслуживание видеонаблюдения по согласованной сторонами схеме (точки установки видеокамер, видеозапись, системное хранение)-ежедневно.

- контроль и обеспечение бесперебойной работы лифтового оборудования, оперативное устранение поломок лифтового оборудования в течение трех часов с момента поступления соответствующей заявки –согласно Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда

II. Работы, выполняемые при подготовке к весенне-летнему периоду

- консервация системы центрального отопления (заполнение системы после  гидравлических испытаний горячей деаэрированной водой, а также остановка и герметизация системы после отопительного периода) под избыточным давлением 0,5 атм. Не допускать отсутствия заполнения системы деаэрированной водой после проведения гидравлических испытаний – инженерные коммуникации после окончания отопительного периода.

- обеспечение исправной работы ливневой канализации в общедомовую сеть в переходный период – инженерные коммуникации, 1 раз в год до 01.05.

- подготовка к эксплуатации системы организованного водоотвода, ливневой канализации - 01.05-15.06

- обслуживание системы организованного водоотвода, ливневой канализации (укрепление трубопроводов, желобов, устранение повреждений воронок, колен, труб, зачеканка фасонных частей) – по мере необходимости.

- расконсервация и ремонт поливочной  системы (ревизия запорной арматуры) –01.05-01.06

- очистка кровель от снега и сосулек, обеспечение толщины снежного покрова на кровлях не более 30 см

- рыхление снега, уборка придомовых территорий при проведении весенней уборки территории жилого дома – 1 раз

- подрезка деревьев и кустарников. Переработка и вывоз веток – придомовая территория постоянно, с 1.10. до 01.05

- ремонт, покраска оборудования детских, спортивных, хозяйственно-бытовых площадок, скамеек, урн, стен и оборудования МОП - 01.05-01.06 и по мере необходимости

- побелка деревьев и поребриков – придомовая территория 01.04.-01.05 и по мере необходимости

- очистка отмосток при подготовке к сезонной эксплуатации –до 1.03.-30.03

- очистка козырьков от снега и наледи – строительные конструкции до 30.03 по графику и по мере необходимости

- подготовка автоматики теплового пункта к переходу на летний режим работы -  конец отопительного сезона

III. Работы, выполняемые при подготовке к осеннее-зимнему периоду

- проведение гидропневматической промывки системы – инженерные коммуникации. 15.05.-15.08 один раз в 2 года после ремонта системы

- гидравлические испытания системы в соответствии с «Правилами тех.эксплуатации жилищного фонда», а также требованиями технического надзора энергоснабжающей организации, заливка масла в гильзы под манометры – 15.05-15.08

- ремонт, смена прокладок и сальниковых уплотнителей запорно-регулироввочной арматуры, смазка и притирка трущихся поверхностей, смазка и разгонка штоков задвижек – по согласованному сторонами графику 1 раз в год и по мере необходимости

- поддерживающий ремонт тепловой изоляции (восстановление обвисшей изоляции, крепление изоляции с целью предупреждения ее разрушения) – по мере необходимости

- консервация (отсечение от системы ХВС, слив воды) – инженерные коммуникации до 15.09

- поддерживающий ремонт системы организованного водоотвода, ливневой канализации (укрепление трубопроводов, желобов, устранения повреждения воронок, колен, труб, зачеканка фасонных частей) – по мере необходимости

- очистка кровель от посторонних предметов и мусора –15.05-15.08;

- устранение незначительных неисправностей кровельных конструкций, устройство заплат до 10 % от площади кровли независимо от материала кровли – строительные конструкции, 15.05-15.08 по графику и по мере необходимости

- заделка рустов, трещин, мест примыкания к стенам и мест прохода трубопроводов через плиты перекрытия, герметизация вводов инженерных коммуникаций – строительные конструкции, 15.05-15.08 по графику

- восстановление незначительных нарушений  в отделке цоколя (до 25% от площади цоколя) – строительные конструкции 15.05-15.08 по графику

- надежное закрытие, уборка, очистка от мусора подвальных и чердачных помещений с целью обеспечения нормальной  эксплуатации инженерных коммуникаций – строительные конструкции постоянно

- очистка отмосток от мусора и растительности – придомовая территория – по мере необходимости но не реже 1 раза в месяц

- заделка раствором стыков и выбоин лестниц, лестничных площадок, ремонт лестничных ограждений, как внутри дома, так на придомовой территории, детской площадке, на спуске к ул.Удмуртской - по мере необходимости

- остекление МОП, ремонт и укрепление оконных рам (обеспечение плотного притвора, заделка щелей), установка исправных скобяных изделий, очистка и покраска входных дверей – строительные конструкции, 15.05-15.08 и по мере необходимости

- подготовка автоматики теплового пункта к переходу на зимний режим работы – инженерные коммуникации – начало отопительного сезона

- замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования - по мере необходимости

- проведения осмотров здания: общего (осматривается все здание)- два раза в год: весной и осенью

- проведение частичного осмотра (осматриваются отдельные его части и устройства (системы горячего водоснабжения и отопления, водопровод и канализация, электрооборудование и др.) – 4 раза в год (раз в сезон) (в том числе Прочистка канализационного лежака; Проверка исправности канализационных вытяжек; Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов).

- проведение внеочередных осмотров – после ливней, сильных ветров, снегопадов и других явлений стихийного характера, могущих нанести повреждения отдельным частям зданий.

- Требования к содержанию придомовой территории:

- поверхность должна быть ровной, без выбоин и боратных уклонов. Уклоны от зданий, а также к водоотводным люкам или водоприемникам ливневой канализации должны быть не менее 0,01;

- все просадки, образовавшиеся над местами укладки или ремонта инженерных сетей: водопровода, теплопроводов, канализации, кабельных линий должны быть своевременно засыпаны с трамбованием и восстановлением ранее существовавших покрытий;

- отмостки, тротуары и мостовые вокруг дома должны содержаться в полной исправности с соответствующими уклонами от стен зданий. Образовавшиеся просадки, выбоины и трещины на отмостках, тротуарах и дорогах должны заделываться теми же материалами, из которых состоит покрытие;

- щели между отмостками (тротуарами) и стенами домов необходимо расчищать и заделывать горячим битумом, смолой, асфальтом или мягкой глиной;

--против водосточных труб должны быть устроены водоотводные лотки на отмостках, которые должны содержаться в полной исправности;

-водоотводящие от здания кюветы должны быть в исправности и периодически очищаться от мусора с сохранением продольного уклона;

-утепления водопроводных и канализационных труб, уложенных внутри подвальных помещений, должны быть в исправности и исключать возможность промерзания труб;

-должны быть в постоянной исправности оконные приямки, проемы должны закрываться;

- На свободных площадях придомовой территории могут быть организованы:

- спортивные площадки для игр в футбол, баскетбол, волейбол

- для детей младшего возраста игровые площадки, снабженные песочными ящиками, качелями, досками-качалками, навесами-грибками и др. устройствами;

- в зимнее время на спортивных и детских площадках катки и катальные горки

-оборудование и инвентарь, не используемые в зимнее время (скамейки, песочные ящики, инвентарь детских площадок, съемные ограждения и др.) на зиму должны быть убраны в закрытые помещения (сарай, подвал и т.п.) или под навес. С наступлением весны они должны быть осмотрены, приведены в порядок (если нужно – отремонтированы, окрашены и т.п.) и расставлены по метам. Песочные ящики должны быть заполнены свежим песком

- чердаки, подвалы и др. подсобные помещения в жилых домах были постоянно на запоре и открываться только по мере необходимости;

- Требования к содержанию подвальных помещений:

-в процессе эксплуатации подвальных помещений необходимо следить за тем, чтобы все помещения были чистыми, сухими и в летний период регулярно проветривались, чтобы все трубопроводы, проходящие по подвальным помещениям, а также входные люки были в исправном состоянии и закрывались.

-в случае появления на стенах, потолке и других местах подвальных помещений сырых пятен и плесени, образования конденсата на водопроводных трубах, проходящих через подвальные помещения, необходимо произвести осушку подвала путем открывания люков, оконных приямков, устройства вытяжной вентиляции, подачи нагретого воздуха в помещения. Если приведенные выше мероприятия не дадут надлежащего результата для установления причин увлажнения отдельных конструкций и повышенной влажности воздуха в подвальных помещениях, необходимо произвести тщательное обследование конструкции подвального помещения со вскрытием в случае необходимости отдельных мест, отрывкой шурфов с наружной стороны стен подвального помещения и др.

-в случае затопления подвальных помещений грунтовыми водами должны быть приняты меры по исправлению дренажной системы вокруг дома или гидроизоляции стен и пола подвала.

-при затоплении подвальных помещений поверхностными водами надо принять меры к исправлению отмостков и тротуаров вокруг дома.

-после прекращения проступления воды в подвальные помещения необходимо произвести откачивание скопившейся в них воды.

-в месте повреждения гидроизоляции пола подвала необходимо вскрыть защитный слой бетона, крестообразно разрезать гидроизоляционный ковер, поврежденную часть удалить, просушить основание и на свободную поверхность нанести слой горячего битума или холодной битумной мастики и послойно завести заплаты из рулонного материала с нахлесткой и промазкой мастикой и затем восстановить защитный слой.

-влажность воздуха подвальных помещений после всех устранений недостатков не должна превышать 65%.